## Slide 1
Prof. Dr.-Ing. Jörg Robert
LPWAN Alternativen zu LoRaWAN

## Slide 2
Low Power Wide Area Network (LPWAN)
Hohe Empfindlichkeit/Reichweite
Geringe „Bandbreite”
Geringe Datenmengen je Paket (~ 20 Byte)
Sehr günstige Endgeräte
Fokus auf Uplink-Verkehr vom Sensor zur Cloud
Exponierte Antennen der Basisstationen
Was sind LPWAN?

## Slide 3
Einordnung von Übertragungsstandards
Geschwindigkeit
Reichweite
1Mbit/s
1Gbit/s
1kbit/s
10m
100m
1km
10km
100km
Nur qualitative Angaben zur Veranschaulichung!
LPWAN

## Slide 4
Einordnung von LPWAN-Systemen
Offene Standards
Proprietäre Systeme
Öffentliche-Netze
Öffentliche oder private Netze
ETSI TS 103 357
NB-IoT, LTE CAT-M

## Slide 5
Keine Abhängigkeit von externem Anbieter
    Keine komplexe Vergabe von langen Verträgen
    Notwendige Abdeckung kann selbst gewährleistet werden
Fest kalkulierbare Kosten
    Keine Preissteigerungen durch Mobilfunkanbieter
Verfügbarkeit auch in Jahrzehnten noch gewährleistet
    Keine Probleme bei Abschaltung von Diensten (UMTS Abschaltung in Deutschland)
System kann ausfallsicher aufgebaut werden
    Nicht betroffen von Ausfall des Mobilfunksystems im Katastrophenfall
Kein eigenes Frequenz-Spektrum notwendig (bei Nutzung lizenzfreier Bänder)
    Keine Koordination mit Bundesnetzagentur
    Keine speziellen Endgeräte für lokale Frequenzen
Vorteile von privaten Netzen

## Slide 6
Eigene Planung und Aufbau des Netzwerkes notwendig
    Finden von geeigneten Standorten
    Aufbau der Hardware
    Planung der Abdeckung
Störungen durch andere Nutzer in lizenzfreien Bändern
    Lizenzfreie Bänder werden auch von anderen Funkdiensten genutzt
    Nutzung von lizenzfreien Bändern nimmt zu
Limitierung der Datenmengen
    Frequenznutzungsbedingungen begrenzen Datenmengen
    Reduzierte Datenmengen sind insbesondere für Downlink problematisch
Nachteile von privaten Netzen

## Slide 7
LoRa ist proprietäres System des US-Unternehmens Semtech
    Das physikalische Übertragungsverfahren ist offiziell nicht veröffentlich
    Semtech kontrolliert über seine Patente die Herstellung von Endgeräten
    Semtech kontrolliert den gesamten Markt von LoRa-Endgeräten
LoRaWAN definiert die höheren Protokollschichten
    Standard ist öffentlich verfügbar
    Entwicklung in Konsortium mit verschiedenen Herstellern
    LoRaWAN ist nicht zwingend an LoRa gebunden
LoRa/LoRaWAN eignet sich sehr gut für private Netze
    Günstige Hardware verfügbar
    Umfangreiches Ökosystem
Was ist LoRa/LoRaWAN?

## Slide 8
Die Daten werden über 125, 250 oder 500 kHz gespreizt
Die Robustheit hängt vom sogenannten Spreading Factor (SF) ab
Höhere SF bieten größere Reichweite, allerdings nimmt die Sendedauer extrem zu (bis in den Bereich von Sekunden)
Wie funktioniert LoRa?
61.7ms … 1482ms

## Slide 9
Theoretische Kapazität von LoRa
 | SF 7 | SF 8 | SF 9 | SF 10 | SF 11 | SF 12
10% Packet Error Rate | 51 pkts/min | 28 pkts/min | 15 pkts/min | 8.5 pkts/min | 3.8 pkts/min | 2.1 pkts/min
1% Packet Error Rate | 4.8 pkts/min | 2.7 pkts/min | 1.5 pkts/min | 0.8 pkts/min | 0.4 pkts/min | 0.2 pkts/min
Die erzielbare Kapazität von LoRa ist bei robuster Übertragung sehr gering
Probleme:
    Zellgröße von mehreren Kilometern: Anzahl der Geräte?
    Lizenzfreier Bänder: Was passiert wenn jemand anderes ein LoRa Netzwerk aufbaut?
LoRa eignet sich gut für ländliche Gebiete mit wenigen Geräten, nicht für Städte

## Slide 10
Gemessenes Spektrum von LoRa
Time (~ 16 s)
Frequency (~ 200 kHz)
LoRa SF12
1.4s
LoRa SF7

## Slide 11
Interferenz – Messungen in Atlanta

## Slide 12
NB-IoT / LTE-CAT M
    Nutzung von Mobilfunknetzen
    Weltweite Abdeckung
    Bindung an Mobilfunkanbieter
Sigfox
    Proprietäres System mit eigenen Basisstationen
    Abhängigkeit von kleinem „Mobilfunkanbieter“
    Probleme bei Insolvenz des Anbieters (bereits mehrfach erfolgt)
mioty
    Offener europäischer Standard (ETSI TS 103 357)
    Unabhängigkeit von einzelnen Herstellern
    Namhafte Unternehmen in der mioty Alliance
Alternativen zu LoRa

## Slide 13
Aktuelle Mitglieder der mioty Alliance

## Slide 14
Daten werden in 24 schmalbandigen Hops übertragen
Zwischen den Hops ist der Sender ausgeschaltet
Durch die Aufteilung der Daten wird eine hohe Robustheit erzielt
Wie funktioniert mioty?
~ 3.4 s (normal mode)

## Slide 15
Vergleich des Spektran Fussabdrucks
Vergleichbare Robustheit (LoRa SF12)
mioty Paket:
LoRa SF12 Paket:

## Slide 16
Gemessenes Spektrum mioty / LoRa
Time (~ 16 s)
Frequency (~ 200 kHz)
mioty EU1
LoRa SF12
1.4s

## Slide 17
Spektrum von mioty – 2000 Pakete /min.

## Slide 18
Measured Capacity for 10% PER
Mode | Typ. Gateway*) Uplink-Kapazität in Paketen/Min.
mioty EU1 (Weptech AVA) | ~ 8,000
mioty EU2 (Weptech AVA) | ~ 15,000
LoRa SF7 (SX1301) | ~ 600
LoRa SF8 (SX1301) | ~ 370
LoRa SF9 (SX1301) | ~ 190
LoRa SF10 (SX1301) | ~ 125
LoRa SF11 (SX1301) | ~ 80
LoRa SF12 (SX1301) | ~ 40
Vergleichbare Robustheit
*) Ein mioty Kanal gegenüber 8 LoRa Kanälen

## Slide 19
Kommerzielle Hardware ist seit längerem verfügbar
Großfläche Einführung von mioty findet aktuell statt
    Bereits hunderttausende von Geräten im kommerziellen Einsatz
    Wichtigster Einsatzbereich ist aktuell Metering / Sub-Metering durch Diehl Metering
Studien zeigen hohe Leistungsfähigkeit unter realen Bedingungen
Angebot an Hardware steigt kontinuierlich
Kommerzielle Hardware für Unterstützung mehrerer LPWAN-Systeme verfügbar
Stand Einführung von mioty
Quelle: Diehl Metering

## Slide 20
Private LPWAN bieten eine interessante Option für Stadtwerke / Kommunen
LoRa/LoRaWAN bietet ein etabliertes Ökosystem
    Proprietäres System
    Eignet sich gut für ländlichere Bereiche
    Geringe Kapazität
mioty bietet eine interessante Option für viele städtische Bereiche
    Standardisierte Lösung
    Startendes Ökosystem
    Hohe Kapazität und Robustheit
Einige Anbieter bieten multi-Standard-Empfänger
Zusammenfassung

## Slide 21
Website der mioty Alliance: https://mioty-alliance.com/
mioty Standard: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103300_103399/103357/01.01.01_60/ts_103357v010101p.pdf
Open Source mioty code: https://github.com/mioty-iot/
Interessante Links

## Slide 22: Danke für Ihre Aufmerksamkeit